Elektrická trouba 36L

THEO46865

Manuál

Přečtěte si tento návod před použitím přístroje.

# Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/35 / ES (zrušuje směrnici 73/23 / EHS, novelizovanou směrnicí 93/68 / EHS) a směrnici 2014/30 / ES (zrušuje směrnici 89/336 / EHS). Směrnice).

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

# • Tento spotřebič pracuje při vysokých teplotách a může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se kovových částí.

# • Nedotýkejte se horkých povrchů bez rukavic nebo ochrany.

# • Nenechávejte přístroj pracovat, pokud je bez dozoru nebo na dosah dětí. Tento spotřebič musí používat dospělí.

# • Pro připojení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.

# • Umístěte spotřebič na stabilní povrch a nenechávejte síťový kabel viset.

# • Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na přístroji - pouze AC.

# • Nepoužívejte nebo nezapojujte spotřebič, pokud:

# - napájecí kabel je vadný nebo poškozený;

# - spotřebič spadl; nebo

# - vykazuje viditelné znám0ky poškození nebo poruchy.

# • Přístroj nerozebírejte sami.

# • Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu nebo v blízkosti zdroje tepla, jako je elektrická varná deska nebo plynový sporák.

# • Tento spotřebič je určen pouze pro domácí a vnitřní použití. Jakékoli použití pro komerční účely, nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití, ruší platnost záruky.

# • Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej od sítě.

# • Před čištěním nechte přístroj vychladnout.

# • Nepoužívejte spotřebič venku.

# • Nikdy nepoužívejte přístroj během používání.

# • Zajistěte dostatečný prostor kolem trouby pro ventilaci během používání. Ujistěte se, že je v přední a na obou stranách spotřebiče volný prostor.

# • Nezakrývejte vstupy a výstupy vzduchu.

# • Po každém použití troubu řádně vypněte.

# • Tento spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.

# • Teplota dveří, vnější povrch a přístupné povrchy mohou být při provozu trouby vysoké.

# • Měli byste dohlížet na děti, aby se s přístrojem nehráli.

# - Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

# - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a porozumění nebezpečí. Děti se se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba uživatele nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem

# - Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

# - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.

# - Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti.

# Toto logo znamená, že oblast, ve které se nachází, může být během provozu velmi horká.

# Pro použití v kontaktu s postravinami

# Záruka se nevztahuje na opotřebitelné části výrobku, ani na problémy nebo poškození vyplývající z:

# (1) zhoršení povrchu způsobené běžným opotřebením výrobku;

# (2) závady nebo poškození způsobené kontaktem s kapalinami a korozí způsobenou rzí;

# (3) případný incident, zneužití, nesprávné použití, změna, demontáž nebo

# Neoprávněné opravy;

# (4) nesprávná údržba, nesprávné použití

# Pokud jde o výrobek nebo připojení k nesprávnému napětí;

# (5) jakékoli použití příslušenství, které nebylo dodáno nebo neschváleno výrobcem.

# Záruka bude zrušena, pokud bude odstraněn typový štítek a / nebo výrobní číslo výrobku.

# DŮLEŽITÉ

# POKUD JE KABEL POŠKOZEN, MUSÍ BÝT VYMĚNĚN VÝROBCEM, JEHO SERVISNÍM AGENTEM NEBO KVALIFIKOVANÝM OSOBOU.

# JAKÉKOLIV REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO PRODUKTU MUSÍ BÝT VYROBEN OD VAŠEHO OBCHODNÍKA.

# VŠECHNY OPRAVY MUSÍ VYKONAT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ AGENT, NEBO KVALIFIKOVANÁ OSOBA.

# • Zástrčku ani spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

# • Nikdy neinstalujte přístroj v rozích nebo pod hořlavými materiály, jako jsou záclony, závěsy, skříně atd.

# Popis

| 1. Termostat | 6. Topné těleso | 11. Odkápávací miska |
| --- | --- | --- |
| 2. Indikátor ohřevu | 7. Skleněné dvířka | 12. Pečící mřížka |
| 3. Výběr funkcí | 8. Madlo dvířek | 13. Rošt |
| 4. Časovač | 9. Rukojeť | 14. Rukojeť |
| 5. Světelná kontrolka) | 10. Pečící mřížka | 15. Rukojeť |

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

# - Odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály.

# - Vyjměte veškeré příslušenství (stojan, zásobník) ze spotřebiče.

# - Troubu a příslušenství otřete vlhkým hadříkem a pak je osušte.

# - Odpojte napájecí kabel. Potom jej zapojte do elektrické zásuvky.

# - Nastavte tlačítko funkcí na

# - Nastavte tlačítko termostatu na 230 ° C.

# - Nastavte tlačítko časovače na 15 minut, aby během této doby byla trouba prázdná (bez jídla nebo příslušenství).

# POZOR: Při prvním použití může trouba vydávat mírný zápach a kouř. To je normální a velmi rychle se zastaví. Ujistěte se, že spotřebič pracuje na dobře větraném místě.

# POUŽITÍ PEČENÍ

# • Tipy

# Pro pečení a grilování je vhodné troubu vždy předehřát na požadovanou teplotu vaření, aby bylo dosaženo dokonalého vaření.

# - Odkapávací misku umístěte pod stojan na pečení, aby se tuk nedostal na topná tělesa a na dno trouby.

# • Udržování teplého jídla

# - Nastavte funkcí na

# - Nastavte tlačítko termostatu na 100 ° C.

# - Zasuňte stojan do trouby a položte na něj potraviny.

# - Pokud potřebujete potraviny udržovat v teple po dobu delší než 20 až 30 minut, zakryjte je hliníkovou fólií, aby nedošlo k jejich vysychání.

# Nenechávejte potraviny v troubě příliš dlouho, mohlo by dojít k jejich přílišnému zaschnutí.

# • Pečení

# Tento režim vaření je ideální pro přípravu bábovek, ovocných pudinků, quiches, koláčů atd.

# - Zasuňte stojan do dolní polohy.

# - Nastavte  funkcí na

# - Nastavte teplotu vaření pomocí tlačítkou termostatu.

# - Nastavte čas vaření pomocí tlačítkou časovače.

# - Před vložením jídla do trouby vyčkejte, až trouba dosáhne nastavené teploty (když kontrolka zhasne).

# - Pokud je jídlo připraveno před koncem nastaveného času, ručně otočte tlačítkem časovače na “0”, aby se trouba zastavila.

# • Tradiční pečení

# Tento režim vaření je ideální pro výrobu velkých pizz, lasagne, drobné drůbeže, všech druhů ryb, grilované zeleniny a různých druhů dortů.

# - Zasuňte stojan do dolní polohy.

# - Nastavte funkcí na

# - Nastavte teplotu vaření pomocí tlačítka termostatu.

# - Nastavte čas vaření pomocí tlačítkou časovače.

# - Před vložením jídla do trouby vyčkejte, až trouba dosáhne nastavené teploty (když kontrolka zhasne).

# - Pokud je jídlo připraveno před koncem nastaveného času, ručně otočte tlačítkem časovače na “0”, aby se trouba zastavila.

# • Gril

# Tento režim vaření je ideální pro grilování hamburgerů, kotlet, klobás ... Je také vhodný pro opečení potravin, jako jsou mušle.

# - Zasuňte stojan do vyšší polohy a odkapávací misku umístěte na dno nad topnými tělesy.

# Tip: Doporučujeme, abyste do zásobníku nalili dvě sklenice vody, abyste předešli vzniku kouře a tvrdých skvrn v důsledku spalování tuků. To také umožňuje snadnější čištění.

# - Nastavte funkcí na

# - Nastavte teplotu vaření pomocí tlačítka termostatu.

# - Nastavte čas vaření pomocí tlačítka časovače.

# - Troubu předehřejte asi na 5 minut a nechte dveře pootevřené.

# - Položte potraviny na stojan a zavřete dvířka.

# - Nezapomeňte otočit jídlo v polovině vaření.

# - Pokud je jídlo připraveno před koncem nastaveného času, ručně otočte tlačítkoem časovače na “0”, aby se trouba zastavila.

# • Pečení na rožni

# Tento režim vaření je ideální pro pečení kuřat, drůbeže, vepřového a telecího masa. Pro tento režim není nutné troubu předehřívat.

# - Maso položte na rožeň a pevně ji zajistěte vidličkami (pro dosažení nejlepších výsledků, masa ).

# - Odkapávací misku umístěte na dno nad topnými tělesy. Pak zasuňte rožni do držáku otočného roštu uvnitř trouby.

# - Nechte dvířka (napůl otevřená).

# - Stiskněte tlačítko na spodní straně trouby.

# - Nastavte teplotu vaření pomocí tlačítka termostatu.

# - Nastavte čas vaření pomocí tlačítka časovače.

# • Vaření s košem

# Košík na vaření je příslušenství, které činí tuto troubu jedinečnou. Jeho mřížka zajišťuje ideální cirkulaci tepla, což umožňuje vaření jídla homogenním způsobem. Toto příslušenství se ve stejné vzdálenosti od podlahy a trezoru perfektně hodí pro hranolky nebo nugety. To také umožňuje chytit kus masa v žádném okamžiku, bez použití tuku. Odnímatelná rukojeť umožňuje manipulaci s ním velmi snadno.

# Pokud je doba pečení delší než 2 hodiny, nezapomeňte podruhé nastavit časovač.

# Jakmile je vaření dokončeno, otočte tlačítko časovače ručně do polohy “0” a nastavte tlačítko na (OFF).

# • Konvektor

# Tato funkce je ideální pro vaření pokrmů v kombinaci s tradičním režimem pečení nebo udržováním teplé funkce. Ve skutečnosti konvekční teplo cirkuluje v peci, a proto umožňuje rychlé opékání a vaření červeného masa, drůbeže a ryb, přičemž je udržuje něžné, měkké a šťavnaté.

# - Chcete-li kromě jiného režimu vaření zahájit funkci konvekce, stiskněte tlačítko

# - Po dokončení vaření otočte tlačítkoem časovače ručně do polohy “0” a nastavte tlačítko na (VYPNUTO).

# • PÉČE A ČIŠTĚNÍ

# - Před čištěním nechte troubu zcela vychladnout. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.

# - Vnější povrchy čistěte vždy vlhkou houbou. Nepoužívejte abrazivní prostředky, které by mohly poškodit nátěr. Zajistěte, aby voda nebo mýdlo neproniklo vnitřkem trouby přes ventilační otvory umístěné v horní části spotřebiče.

# - Troubu nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny a nikdy ji neumývejte v myčce.

# - Příslušenství omyjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a důkladně osušte.

# - K čištění vnitřních povrchů nepoužívejte žádné korozivní produkty (sprej na čisticí prostředky) a nikdy nepoškrábejte stěny ostrými předměty.

# - Nedodržení trouby v čistém stavu by mohlo vést ke zhoršení povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečné situaci. Proto je třeba troubu pravidelně čistit a odstranit případné usazeniny potravin.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

# Napětí: 220-240 V ~

# Frekvence: 50 Hz

# Výkon: 1600 W

# Kapacita: 36l

# Teplota: 100 ° C - 230 ° C

# Likvidace a ochrana životního prostředí

# Pokud chcete elektrický spotřebič zlikvidovat, protože musí být vyměněn nebo již není používán, přemýšlejte o ochraně životního prostředí. Obraťte se na místní úřady, kde najdete způsoby šetrné k životnímu prostředí.

# Toto logo připojené k výrobku označuje, že zařízení, jehož zpracování odpadů spadá do rámce směrnice 2012/19 / ES ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

# Přítomnost nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních může mít potenciální vliv na životní prostředí a lidské zdraví během cyklu přepracování výrobku.

# Na konci životnosti tohoto spotřebiče by se proto neměl likvidovat s netříděným domovním odpadem.

# Vaše role je jako spotřebitel klíčová v cyklu opakovaného použití, recyklace a dalších forem využití elektrických a elektronických zařízení. Místní sběratelská střediska (recyklační zařízení) a distributoři jsou Vám k dispozici ve sběrném středisku a sběrných zařízeních.

# Máte odpovědnost za to, že k dispozici máte systémy selektivního sběru odpadu.