ELEKTRICKÝ GRIL  PG 8539,49,50,51

Návod k obsluze

Vážení zákazníci, před použitím grilu je nutné, aby si každý uživatel pozorně přečetl návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky, která má chráněný kontakt. Gril je určen k venkovnímu použití, proto doporučujeme jistit jeho provoz pomocí proudového chrániče (SRCD) s hodnotou jmenovitého vybavovacího proudu nižší než 30 mA. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

VŠEOBECNÉ POKYNY Vybavení jednotlivých zahradních grilů je různé, proto nejprve namontujte všechny díly příslušenství dle přiloženého nákresu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZOR! Mřížku na grilování nezakrývejte (alobal, poklice), aby nedošlo k nadměrné kumulaci tepla, které by mohlo spotřebič poškodit.

Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.Gril umístěte na rovnou, tepelně odolnou podložku, kterou nemohou poškodit případné kapky prskajícího tuku.

Pokud spotřebič používáte v interiéru, nemontujte ochranu proti větru!

Spotřebič nestavte těsně ke stěně ani do rohu, z jeho blízkosti odstraňte předměty, které by se mohly snadno vznítit.

Potraviny s velkým podílem tuku se mohou vznítit.

Před uvedením do provozu vždy nalijte vodu do grilovací vany, která se tak bude chladit. Navíc tím zmírníte uvolňování dýmu a usnadníte čištění. Kontrolujte, zda je ve vaně dostatečné množství vody – hladina by se měla pohybovat mezi hodnotami MIN. a MAX.

Ryska s těmito údaji se nachází přímo v grilovací vaně.

Vodu včas doplňte, aby její množství v grilovací vaně nepokleslo pod hodnotu MIN. Nelijte vodu přímo na topné těleso.

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je v grilovací vaně správně umístěno topné těleso. Než zasunete vidlici přívodní šňůry do zásuvky, nalijte do grilovací vany vodu.

Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), které nejsou na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatečné zkušenosti či neznalosti k této činnosti způsobilé. Spotřebič mohou obsluhovat jen pod dohledem zodpovědné osoby nebo po náležité instruktáži. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

K provozu spotřebiče nelze použít dřevěné uhlí ani podobná paliva!

Povrch spotřebiče, topné těleso a grilovací mřížka jsou za provozu velmi horké. Ani po vypnutí se topného tělesa nedotýkejte, dokud zcela nezchladne. Nebezpečí popálení!

Topné těleso ani přívodní šňůra se nesmí z bezpečnostních důvodů dostat do přímého kontaktu s tekutinami.Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní šňůra poškozená, jinak nelze gril používat.

Po použití vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Při poruše provozu a před každým čištěním je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.

Při použití navíjecího bubnu dochází ke ztrátě výkonu. Přívodní šňůra musí být zcela rozvinutá, jinak se bude nepřiměřeně zahřívat. Navíjecí buben je určen k venkovnímu provozu.

Spotřebič nelze obsluhovat pomocí časovače ani samostatného dálkového ovládání. Před přemisťováním nechte gril nejprve zchladnout. Vodu po použití vylijte. Gril neskladujte venku nebo na volných prostranstvích, kde by mohlo vlivem povětrnostních podmínek dojít k jeho poškození. Při nesprávné obsluze grilu neručí výrobce za případné škody.Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu).

GRIL S PODSTAVCEM Dle přiloženého nákresu smontujte podstavec. Poté gril s podstavnými nožičkami umístěte na podstavec. Ujistěte se, že gril umístěný na podstavec je stabilní. Přívodní šňůru umístěte tak, aby přes ni nikdo nemohl klopýtnout.

TOPNÉ TĚLESO Napájecí krabice je vybavena bezpečnostním spínačem. Topné těleso umístěte do správné pozice do grilovací vany – aktivuje se tak bezpečnostní spínač. Pokud není topné těleso správně nasazené, nelze gril uvést do provozu.

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU: Odstraňte všechny obalové materiály. Grilovací mřížku a vanu omyjte v horké vodě s čisticím prostředkem.

Gril sestavte: Topné těleso umístěte do grilovací vany. Nasaďte mřížku. Dle nákresu v návodu k obsluze namontujte případné další příslušenství. Do grilovací vany nalijte dostatečné množství vody, aby dosahovalo až k rysce MAX. Gril nechte asi 5 min. předehřát (bez potravin), aby odezněl výrobní zápach (může dojít i k lehkému uvolnění dýmu, proto zajistěte dostatečné odvětrání).

GRILOVÁNÍ Do grilovací vany nalijte dostatečné množství vody – k rysce MAX.

Provedení spotřebiče s možností výškového nastavení: Pokud grilujete křehké potraviny, umístěte grilovací mřížku do nejvyšší pozice.

Zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky s chráněným kontaktem.

Provedení spotřebiče se spínačem: Spotřebič zapněte pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí.

Regulátor teploty: Regulátor teploty otočte ve směru chodu hodinových ručiček na maximum. Kontrolka se rozsvítí, topné těleso je stále zapnuté. Asi po 5 min. dosáhne topné těleso optimální teploty na grilování. U spotřebičů, které jsou vybaveny regulátorem teploty, lze udržovat grilované pokrmy teplé. Regulátor otočte zpět a upravte tak potřebný interval pro zapínání a vypínání topného tělesa.

Pozor! Grilované potraviny položte přímo na mřížku. Nevkládejte mezi ně alobal ani jiné pomůcky na grilování, aby nedošlo k nadměrnému hromadění tepla.

Do grilovací vany včas doplňujte vodu, která se odpaří. Vodu nelijte přímo na topné těleso.

Po skončení přípravy pokrmů umístěte regulátor do pozice  , u provedení se spínačem spínač vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a gril nechte zchladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Gril po použití vždy očistěte. Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky či drátěnky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat! Grilovací mřížku sundejte a umyjte ji v myšce nebo v horké vodě, příp. ji nechte odmočit. Topné těleso lze pro snadnější čištění vyjmout. Z bezpečnostních důvodů se topné těleso nesmí ponořit do vody ani přijít do přímého kontaktu s tekutinami. Topné těleso s napájecí krabicí jen zlehka otřete navlhčenou textilií. Ostatní příslušenství otřete vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

SKLADOVÁNÍ Umytý spotřebič uložte v suchu.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce (adresa viz Záruční list) přímo ze skladu výrobce.

LIKVIDACE Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrny komunálního odpadu.

.