Návod G10003

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE"

Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby; uložte tento návod pro budoucí reference; používejte zařízení pouze, jak je uvedeno v této příručce; Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím; Před použitím se ujistěte, že zařízení je nepoškozené; V případě pochybností se nepokoušejte troubu používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.), v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; Pamatujte, že patří do směsného komunálního odpadu; ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován odpovědný; pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odstraňte zástrčku ze zásuvky,; pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné  zásuvky  nebo  elektrických  rozšíření,  použijte  pouze  ty,  které  jsou  v  souladu  s  platnými  bezpečnostními normami; v žádném případně překračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a / nebo rozšíření, jakož i maximálním výkonu zobrazenému na prodlužovacím kabelu; pokud je přístroj mimo provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčněn odříznutím napájecího kabelu.

- Nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokrýma rukama nebo bosýma nohama.

- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu; přístroj smí opravovat pouze autorizovaný servis.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem; při odpojování zástrčky netahejte za kabel.

- Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd .. Vždy skladujte na suchém místě.

- Tento přístroj mohou používat děti starší od 8mi let a starší a pod dohledem osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení; děti by si neměly hrát se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Není určeno pro komerční využití. Pouze pro domácí použití

Čištění by měly být prováděno po odpojení přístroje; V případě poruchy a / nebo selhání přístroje nemanipulujte s jednotkou; Pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a vede ke ztrátě záruky.

ZÁKLADNÍ INFORMACE"

Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách jako například: prostor kuchyně v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředí; pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích prostorech;

• Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Zadní povrch spotřebičů musí být umístěn proti zdi.

• Spotřebiče není určen pro provoz pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

• Používejte pouze nádoby vhodné pro vysoké teploty.

• Spotřebič se stává během použití velmi horký, nedotýkejte se skla nebo boční stěny, používejte pouze držadlo a ovládací knoflíky.

• Nepokládejte nic na dveře, pokud jsou otevřené. Dveře se mohou poškodit nebo může trouba spadnout a rozbít se.

• Vždy používejte rukojeť odstranění grilu či pánve.

• Nemyjte, nebo nestříkejte vodu na sklo, když je horké, protože může prasknout.

• Nepoužívejte troubu, pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek. V případě poruchy nemanipulujte s přístrojem, ale odneste jej do autorizovaného servisu.

• Používejte pouze originální náhradní díly.

• Zacházejte opatrně s čerstvě uvařeným jídlem, abyste předešli riziku popálení.

• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití.

• Nestavte troubu do vody nebo jiných tekutin a vyhýbejte se vystříknutí tekutiny na jednotku.

• Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození.

• Používejte pouze originální příslušenství.

• Nikdy nepoužívejte plastové nádoby pro běžné vaření v troubě.

• Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.

• Přístroj nepoužívejte jako topnou jednotku.

• Nevkládejte nic do větracích mřížek.

• Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplná ochlazení každé části spotřebiče.

• Odstraňte všechny obalové materiály z varného prostoru.

• Výrobek je nutno umístit mimo dosah dětí.

• Pokládejte pouze na pevný a stabilní povrch.

• Pokud je přístroj v chodu, ponechte vždy dostatečný prostor na každé straně trouby.

• Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu a páry.

• Nepoužívejte troubu jako podpěru police nebo jako místo pro uložení potravin, hrnců, nádob, atd.

POPIS G10003

1 Tác

2 Rošt

3 Držadlo

4 Horní kryt

5 Nastavení teploty

6 Přepínač funkcí vaření

7 Časovač

8 Kontrolní světlo

9 Skleněná dvířka

10 Zásuvka na drobky

11 Napájecí kabel a zástrčka

12 Větrací otvory (vzadu)

13 Topná tělesa (horní a dolní)

14 Rukojeti tácu

15 Spínač konvekce

16 Spínač světel

17 Gril

18 Rukojeť grilu

PROVOZ"

Nejprve pečlivě umyjte veškeré příslušenství a vnitřní prostor. Nechte větrat vnitřního prostor otevřenými dvířky po dobu asi 30 minut a následně spusťte prázdnou troubu s otevřenými dvířky naněkolik minut. Před zahájením prvního vaření, zapněte troubu asi na 10 minut při maximálním výkonu s oběma topnými prvky zapnutými.

OVLÁDÁNÍ"

Posunutím přepínačem vaření (6) umožňuje zvolit horní topné těleso, dolní topné těleso nebo obojí:

1 : Oba topné prvky jsou nefunkční; trouba nefunguje.

2 : Povolení horního topného tělesa (grilování)

3 : Povolení spodního topného tělesa.

4 : Povolení horního i dolního topného tělesa.

Ovládání pro regulaci teploty ( 5 ) umožňuje nastavit teplotu mezi 100 a 230 stupni Celsia. Ovladač časovače ( 7) umožňuje nastavit dobu vaření v rozmezí 0 až 60 minut. Konvekci lze zapínat a vypínat pomocí spínače (15) na ovládacím panelu. Světlo uvnitř lze vypnout a zapnout pomocí spínače (16).

PŘEDEHŘEV" Před vložením jídla vždy předehřejte na 10 minut troubu, aby dosáhla zvolené teploty.

- Předehřejte troubu bez jídla

- Nastavte časovač(7) až na 15 minut.

- Nastavte zvolenou teplotu použitím ovládání teploty (5)

- Otočte přepínačem ovládání výběru vařeni (6) do požadované polohy

- Po zaznění zvukového signálu časovače je předehřev ukončen a trouba je připravena k vaření

VAŘENÍ"

- Položte jídlo na pánev nebo na pečící plech, nastavte teplotu (5), čas (7) a typ vaření (6) a umístěte mřížku nebo rošt trouby do správné výšky.

- Během vaření vždy umístěte tác (1) pod gril, abyste předešli kapání na spodní topné těleso.

- Pracovní světlo (8) se rozsvítí, indikuje, že je zařízení v chodu.

- Pravidelně kontrolujte během vaření stav jídla. V případě, že potřebujete z jakéhokoliv důvodu otevřít dvířka, zavřete je tak rychle, jak je to možné, abyste předešli úniku tepla.

- Na konci vaření se světlo vypne a časovač začne pípat. V případě, že vaření není kompletní, obnovte kontrolní časovač. Vždy vyjměte plech a gril pomocí držáku (14). Otočte ovládáním teploty ( 5 ) na minimum a přepínač funkcí vaření ( 6 ) do polohy OFF.

GRIL (17)"

• Sestavte jehlice (C) s grilem (D), zajistěte je utažením pojistné matice(B).

• Umístěte špičky jehlice do kuřete (nebo pečeně nebo čehokoliv) a bezpečně zajistěte.

• Vložte jeden konec (E) do otvoru na pravé straně stěny uvnitř varné komory .

• Vložte druhý konec( A) do vodítka na levé stěně komory .

• Ujistěte se, že gril je správně zajištěn.

Nyní zavřete dvířka trouby a nastavte typ vaření, jak je již vysvětleno v předchozím odstavci. Použití grilu vyžaduje nastavení ovládání (6) typu vaření na pozici 2. Pozor: Nesahejte na grilovací sadu rukama, hrozí nebezpečí popálení. Vždy používejte přiloženou grilovací rukojeť(18).

ČIŠTĚNÍ" Před zahájením jakékoli postupu čištění odpojte jednotku ze zásuvky a nechte každou část vychladnout.

Nestavte troubu do vody. V každém případě zabraňte postříkání vodou nebo jinou kapalinou v dosahu jednotky.

Pravidelné čištění vnitřní komory zajistí lepší výkon a zabraňuje nepříjemným pachům. K čištění varného prostoru používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředky .  Gril, tác, rošt a další příslušenství lze mýt jako běžné nádobí. K čištění vnějších částí trouby nepoužívejte abrazivní houbičky. Může to narušit barvu. Dávejte pozor, abyste během čištění nevpustili žádnou tekutinu do větracích otvorů. Drobky a odpadní oleje padají na spodní stranu přístroje. Pro rychlejší čištění, vyjměte  zásobník na drobky a vyčistěte ji odděleně.

TECHNICKÉ PARAMETRY"

Napájení: AC 230 V, 50 Hz. Výkon 1800W

Kapacita: 48L

Konvekce, Gril set, Vnitřní osvětlení

Přepínač konvekce a světla

3 funkce vaření: spodní, gril, kombinovaná

Nastavitelná teplota od 100℃do 230℃.

Časovač na 60 min., Kontrolní světlo

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ"

Výrobek je vyroben z biologicky nerozložitelných a potenciálně škodlivých látek, pokud nejsou Správně zlikvidovány ; Ostatní části mohou být recyklovány. Je naší povinností přispět k ekologickému zdraví životního prostředí v návaznosti na správné postupy při likvidaci. Přeškrtnutý symbol odpadní nádoby označuje, že výrobek splňuje požadavky nových směrnic, které byly zavedeny na ochranu životního prostředí ( 2002/96 / ES, 2003/108 / ES , 2002/95 / ES) a musí být správně umístěn na konci její životnosti. Pokud budete potřebovat další informace, požádáte o ně ve vyhrazených prostorách na likvidaci odpadu v místě vašeho bydliště. Kdo nelikviduje výrobek tak, jak je uvedeno v tomto odstavci, měl by se zodpovídat dle zákona.